## Slide 1: Analyse de risques
Introduction

## Slide 2: Espace « learn »
Espace du cours : SE – BLOC1 – UE13 – Analyse de risques

## Slide 3: Organisation
4 crédits ECTS
11 séances (présentielles) de théorie
8 séances de laboratoire
Un examen écrit

## Slide 6: Systèmes et Services
Les systèmes sont conçus pour fournir à leurs utilisateurs un service selon des spécifications.
Le système est défaillant si le service rendu n’est pas le service spécifié.

## Slide 7: Fiabilité, Maintenabilité
Fiabilité : Aptitude à accomplir sa fonction durant une durée donnée.
Maintenabilité : Aptitude à être maintenu ou réparé, sur un intervalle de temps donné dans un état permettant d‘accomplir une fonction requise.

## Slide 8: Lire et débattre
Pour chacun des articles (voir document « Lectures.pdf » dans l’espace de cours), identifiez le ou les problèmes. Pourquoi le système peut-il être considéré comme « défaillant » ?
Article 1 : Prison américaine
Article 2 : Limburg.net
Article 3 : SolarWinds

## Slide 10: Définition : Confidentialité
La propriété d’une information de ne pas être révélée à des utilisateurs non autorisés
Le système doit :
  Empêcher les utilisateurs non autorisés de lire une information confidentielle
  Empêcher la divulgation des informations confidentielles par un utilisateur autorisé à y avoir accès

## Slide 12: Définition : Intégrité
La propriété d’une information de ne pas être altérée.
Le système doit:
  Garantir la modification légitime de l’information
  Empêcher une modification indue de l’information
    Pas de modification par les utilisateurs non autorisés
    Pas de modification incorrecte par des utilisateurs autorisés
Source : wikipedia (fake)

## Slide 13: Définition : Disponibilité
La propriété d’être accessible lorsque l’utilisateur autorisé en a besoin.
Le système doit:
  Fournir l’accès à l’information pour que l’utilisateur autorisé puisse la consulter/modifier
  Faire en sorte qu’aucun utilisateur ne puisse empêcher les utilisateurs autorisés d’avoir accès à l’information

## Slide 15: Disponibilité/Intégrité
La disponibilité implique l’intégrité. Il ne sert à rien de rendre disponible une information fausse!
La disponibilité est une notion très temporelle

## Slide 16: La trilogie de la sûreté de fonctionnement
Disponibilité
Confidentialité
Intégrité
Fiabilité
Maintenabilité
Sécurité-innocuité
Sécurité-immunité
Attributs
Sûreté de fonctionnement
Entraves
Méthodes
Faute
Erreur
Défaillance
Prévention des fautes
Tolérance aux fautes
Elimination des fautes

## Slide 17: Sûreté de fonctionnement
Sûreté de fonctionnement (SdF) : ensemble d’attributs qui traduisent les aptitudes d’un système à satisfaire une fonction requise dans un contexte donné.
La sûreté de fonctionnement concerne la relation entre service spécifié et service effectivement observé.

## Slide 19: Besoin de circuits et systèmes sûrs
Télécommunication
Système transactionnel
  Bancaire, réservation de place, gestions des matériaux, …
Domaine médical
  Equipement de mesure et d’analyse, stimulateur cardiaque, …
Transport
  Avion, train, automobile
…

## Slide 20: Les attributs : sûreté et sécurité
Sécurité innocuité = safety => sécurité
  Absence d‘évènements dangereux, voire catastrophiques
    La centrale n‘explose pas
    La voiture freine à temps
Sécurité immunité = security => sureté
  Confidentialité
  Intégrité
  Disponibilité
cyber sécurité

## Slide 21: Définitions
La cybersécurité concerne la sécurité informatique, celle de l’information et la sécurité des réseaux, des environnements connectés à internet.
La notion de sécurité informatique fait référence à des propriétés d’un système informatique qui s’exprime en termes de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité.

## Slide 23: Propriétés
Critères
De
sécurité
Disponibilité
Confidentialité
Intégrité
Accessibilité
Pérennité
Authenticité
Véracité
Traçabilité
Imputabilité
Non-répudiation

## Slide 24: Priorités
Pour les systèmes informatiques
  La disponibilité est toujours requise, à divers degrés.
  La fiabilité, la confidentialité peuvent être ou ne pas être requises (ou à des degrés divers)

## Slide 26: Domaines d’application
Sécurité de l’information
Sécurité logique et applicative
Sécurité des réseaux
Sécurité des systèmes d’exploitation
Sécurité physique et environnementale

## Slide 27: La trilogie de la SdF
Disponibilité
Confidentialité
Intégrité
Fiabilité
Maintenabilité
Sécurité-innocuité
Sécurité-immunité
Attributs
Sûreté de fonctionnement
Entraves
Méthode
Faute
Erreur
Défaillance
Prévention des fautes
Tolérance aux fautes
Elimination des fautes

## Slide 28: Les entraves : Faute
Une faute est la conséquence d’une défaillance (en général humaine) lors de la conception du système.
On a une erreur parce qu’il y a une faute (à la conception du système ou lors de son utilisation)
Est active lorsqu’elle produit une erreur, sinon elle est dormante

## Slide 29: Les entraves : Erreur
Est un état atteint par le système qui n’était pas spécifié, i.e., un état que le système n’était pas supposé atteindre
Une erreur peut entraîner une défaillance du système (pas toujours)
Peut être rendue active soit par une faute externe soit par une faute interne
Est dite latente si elle n’a pas encore été détectée
Peut disparaître sans être détectée
Notes: Exemple d’erreur qui ne conduit pas à une défaillance: –Le circuit hydraulique d’un train d’atterrissage d’un avion est défectueux, les roues ne sortent pas, le système le détecte et utilise le circuit redondant pour faire sortir le train d’atterrissage.

## Slide 30: Les entraves : Défaillance
Altération visible du service à un instant t
Notion conventionnelle qui dépend des attentes vis-à-vis du système
Interne ou externe au système
Temporaire ou permanente

## Slide 31: Exemple

## Slide 32: Exemple
Bug dans le code d’un nœud de réseau → tampon de dimension 10 au lieu de 100
Circonstance: l’activité est forte
Conséquence: forte perte d’information (défaillance)
Si l’activité n’avait pas été forte, il n’y aurait pas eu de défaillance (malgré l‘erreur)

## Slide 33: Exemple
Les clients du réseau peuvent devenir plus exigeants, et ne plus demander un délai de T, mais un délai de T/4
Sans que le système ait changé, on peut donc être confronté à l’apparition d’une défaillance

## Slide 34: Chaine de fautes
Faute
Erreur
Défaillance
Faute
Erreur
Défaillance
…

## Slide 35: Résumé
Une défaillance est causée par une erreur, elle-même causée par une faute
Le concept de défaillance dépend des spécifications du service
Cette spécification peut évoluer avec le temps
Il faut donc classer les défaillances.

## Slide 36: Classification des défaillances : Objectifs
Mieux les comprendre
Connaître l’impact (financier, temporel, etc)
Les éradiquer
Classer les défaillances suivant un ensemble de critères
  Responsable
  Occurrence
  Perception
  Nature
  Gravité

## Slide 38: Identification du responsable
Peut-être compliqué:
  Exemple: endommagement d’un disque par une coupure de courant. Perte de données sensible pour l’entreprise (pas de RAID)
Responsable?
  Celui qui manœuvre le disjoncteur?
  Celui qui a mis le disque sur le réseau?
  Celui qui n’a pas sauvegardé les données?
  Le vendeur de disque?

## Slide 39: Occurrence des défaillances
Transitoire
  Se produit de manière isolée
Intermittente
  Se produit de façon sporadique (exemple de la division)
Les défaillances non permanentes sont difficiles à modéliser et à traiter

## Slide 40: Suivant la perception
Défaillance cohérente
  tous les utilisateurs ont la même perception
    Le réseau ne délivre pas les paquets dans le temps imparti
    Des pertes d’informations sont constatées sur tout le réseau
Défaillance byzantine:
  n’est constatée que par certains utilisateurs
    L’utilisateur du terminal 5 trouve le réseau très lent
    L’utilisateur du terminal 5 ne reçoit pas toute l’information

## Slide 41: Suivant la nature
Défaillance de valeur:
  L’information est altérée lors de sa transmission, les valeurs sont modifiées
    L’imprimante change les « a » par des « d »
Défaillance temporelle:
  La réaction n’arrive pas au moment attendu
    L’imprimante a mis 1h pour imprimer 1 page
Défaillance d’arrêt
  Plus de donnée, plus de réaction
    L’imprimante ne répond plus

## Slide 42: Suivant la gravité
Défaillance bénigne:
  Mission se poursuit normalement
Défaillance significative
  Mission affectée, perte d’information
Défaillance critique
  Réduction dangereuse des marges de sécurité
Défaillance catastrophique
  Mission arrêtée, destruction du produit

## Slide 46: Origines des fautes
Acteurs humains
  Injection de code malveillant, mauvaise interprétation de la documentation
Technologie du produit:
  Faute matériel, résistance du hard
Par le software
  Bug menant à un buffer overflow, etc
L’environnement
  Coupure de courant

## Slide 47: Classification des fautes

## Slide 50: La trilogie de la SdF
Disponibilité
Confidentialité
Intégrité
Fiabilité
Maintenabilité
Sécurité-innocuité
Sécurité-immunité
Attributs
Sûreté de fonctionnement
Entraves
Méthodes
Faute
Erreur
Défaillance
Prévention des fautes
Tolérance aux fautes
Elimination des fautes

## Slide 51: Méthodes de la SdF
Prévention de fautes : empêcher l’occurrence de fautes, de diminuer la probabilité de leur apparition
  Comment empêcher l’introduction d’une faute?
Tolérance aux fautes : diminuer la probabilité de défaillance malgré la présence éventuelle de fautes
  Comment fournir un service malgré la présence d’une faute? Rétablir le système?
Elimination des fautes : détecter, identifier et enlever les fautes du système.
  Comment réduire la présence (nombre, sévérité) de fautes?

## Slide 52: Prévention des fautes
Comment empêcher l’introduction d’une faute?
  Diminuer la probabilité d’apparition des fautes et des erreurs
Par la prévention:
  Analyser les causes potentielles
  Analyse du cahier des charges
  Analyse des risques préventive
Dégager de l’information pour renforcer la sécurité

## Slide 53: Prévention des fautes
En programmation
  Utilisation de quelques langages spécifiques
    Langage MISRA C et ses 127 règles de programmations (Motor Industry Software Reliability Association)
  Selon certaines règles de programmation
    Règles sur la maintenabilité et la lisibilité du code : suffixe pour nom de variable selon leur type (L→long, F→float, ...)
    Règles sur la portabilité : utiliser les bibliothèques standards C++ et non les fonctionnalités propres à un système spécifiques
    Règles sur les instructions conditionnelles : ne modifier qu’une seule fois les variables d’itérations dans les boucles, dans les « switch » chaque « case » se termine par un break, un seul point d’entrée et de sortie.

## Slide 54: Prévention des fautes
Système de mémoire RAM utilisant plusieurs boitiers

## Slide 55: Tolérance aux fautes
Comment fournir un service malgré la présence d’une faute? Rétablir le système?
  Limiter les effets de fautes
Par la redondance
  Du matériel : Raid, …
  Du traitement des données: Analyses indépendantes, …
Par le recouvrement (détection et substitution)

## Slide 56: Tolérance aux fautes
Fonctionnement normal
Faute
Erreur
Faute dormante
Erreur latente
Manifestation de l’erreur dans le système
Système tolérant aux fautes ?
Non
Oui
Détection d’erreur
Traitement de l’erreur
Traitement de la faute
Défaillance
concomitante
préemptive
reprise
poursuite
compensation
diagnostic
passivation
reconfiguration
réinitialisation
Durant l’exécution normal du service
Durant une maintenance
Via un backup
Redondance
Nouvel état sans erreur

## Slide 57: Tolérance aux fautes
Pas de tolérance automatique aux fautes sans redondance
  Redondance matériel
    Duplication, triplication
  Redondance d’information
    Code détecteurs d’erreurs : parité, cyclic CRC
    Code correcteurs d’erreurs : Hamming, Reed-Solomon, turbo, …
  Redondance temporelle
    répétition d’une opération
  Redondance logicielle
    Blocs de recouvrement

## Slide 58: Elimination des Fautes
Comment réduire la présence (nombre, sévérité) de fautes?
Techniques de test visant à détecter les fautes
  Couverture du test?
  Code open source?
  Le plus utilisé en industrie
Méthodes formelles
  Représentation mathématique du produit/environnement
  Analyse fine et exhaustive

## Slide 59: Model checking

## Slide 60: Model checking

## Slide 61: Machine à états finis

## Slide 62: Machine à états fini : arbre d’exécution
e1
e1
e2
e1
e2
e1
e2
e3
e1
e2
e2
e1
e3
e1
e2
e1
e2
e3
e1
e4
Code : ABA
Etat terminal : code ok

## Slide 63: Autres méthodes
Relecture du code: long, fastidieux et assez peu efficace pour plus de 200 lignes
Test: problème de couverture, utilisé en pratique